# 恒奥德仪器促销氧指数测定仪适用标准

​用于测定各种纺织品包括机织、针织、无纺织物等的燃烧性能，也可用于塑料、橡胶、纸张等的燃烧性能测定。

仪器特征

1.两个玻璃转子流量计分别控制氧、氮流量。

2.专用手动点火器点火安全可靠。

3.仪器结构简单，操作方便。

补充：如果条件允许，最好采用质量流量计，数字化显示调节的气体流量，同时可以数字化显示氧气的百分比浓度，这样便于使用者的操作简便。

适用标准

国家标准： GB/T5454—1997《纺织批品燃烧性能测定 氧指数测定法》

GB/T2406.2—2009《塑料 用氧指数指数法测定燃烧行为 第2部分室温试验》

类似标准：

ISO 4589-2 Plastics-Determination of burning behaviour by oxygen index –Part 2: Ambient-temperature test 塑料-用氧指数法测定燃烧行为-第2部分:室温测试

ASTM D 2863供给塑料的类似蜡烛燃烧时最低氧气浓度的测量方法(氧指数)

BS 2782-1 Method 141 塑料测试方法第1部分：热性质方法141 燃烧氧指数判定

IEC 1144：测定绝缘液体氧指数的试验方法

NF T 51-071塑料.燃烧性能氧指数评定

HSK 7201 燃烧氧指数测定

范围

本标准规定试样置于垂直的试验条件下,在氧、氮混合气流中，测定试样刚好维持燃烧所需要最低氧浓度（亦称极限氧指数）的试样方法。 本标准适用于测定各种类型的纺织品（包括单组分或多组分），如机织物，针织物、非织造布、涂层织物、层压织物、复合织物、地毯类等（包括阻燃处理和未经处理）的燃烧性能。 本标准仅用于测定在实验室条件下纺织品的燃烧性能，控制产品质量，而不能作为评定试剂使用条件下着火危险性的依据，或只能作为分析某种特殊用途发生火灾时所有因素之一