恒奥德新款赶酸仪应用领域实例应用

​赶酸仪又叫赶酸电热板、样品处理器、消解器，是铝合金加热板块表面经Teflon氟塑料防腐不粘处理，是配套我公司反应釜使用完。

产品特点

1.赶酸仪，消解器，消解速度快、效率高：可一次性处理多个样品，采用的是环绕加热方式，减少了同一样品不同部位的温度差，也缩小了样品间的温度差，加快了消解速度，同时也提高了实验的重复性和稳定性。使用成本低，节约电能。

2.控温准确：采用PID控制器，控制精度高，操作简便，温控精度:±1℃。

3.消解均匀：热传导材料好，消解孔之间温差小，加热整体温度均匀，多个样品同时消解，保证消解的均一性。

4.加热面积大、加热均匀、升温速度快、无交叉污染。

5.表面处理：Teflon氟塑料防腐不粘处理，耐强腐蚀，寿命长。

6.可连续工作48小时。

应用领域

测定食品、药品中铅、镉、铬、汞、砷、锌、硒、锰等重金属元素，以及微量元素；测定土壤中重金属和微量元素的消解等。

实例应用

1.铬：取本品0.50g，置聚四氟乙烯消解罐内。

2.加硝酸5-10ml，混匀，浸泡过夜，盖好内盖，旋紧外套。

3.将聚四氟乙烯高压消解罐置适宜的烘箱内，进行消解(按仪器规定的消解程序操作)。

4.消解完全后，取消解内罐置赶酸电热板(消解器)上缓缓加热至红棕色蒸气挥尽并近干，用2%硝酸转入50ml(FEP)容量瓶中 ，并稀释至刻度，摇匀，即得。同法同时制备试剂空白溶液。

5.另取铬单元素标准溶液,用2%硝酸稀释并制成每1ml含铬1.0μmg/ml的铬标准对照品储备液，临用时，分别精密量取铬标准对照品储备液适量，用2%硝酸溶液稀释制成每1ml含铬0-80ng/ml的对照品溶液。

6.最后取供试品溶液与对照品溶液，以石墨炉为原子化器，照原子吸收分光光度法(附录Ⅳ D第一法),在357.9nm测定，含铬不得过百万分之二。

其他说明

(南京-瑞尼克-科技)牌赶酸仪、消解器、赶酸电热板，使用方便，操作简单，是样品前处理、赶酸、消解最为经济实惠的得力助手。